## Slide 1: Wat is luchtkwaliteit?
Data analyse bijeenkomst IJmond in het kader van Hollandse Luchten
Eline Verhoeven

## Slide 2: Wat bedoelen we met luchtkwaliteit?
PM10 of PM2.5 - fijnstof
industrie en landbouw
NO2 – stikstofdioxide
“uitlaatgassen”
Ozon
UV straling van de zon

## Slide 3: Waar komt fijnstof vandaan?
~65% uit het buitenland

## Slide 4: Waar komt fijnstof vandaan?
Bron: samen meten dataportaal

## Slide 6: Ziektelast in Nederland door risicofactoren
Terwijl we vrijwel overal aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit voldoen is het “Buitenmilieu” verantwoordelijk voor 3,5% van de totale ziektelast in NL
    Dat is minder dan roken (9,4%) en ongezonde voeding (8,1%)
    Vergelijkbaar met overgewicht
    meer dan van te weinig bewegen, alcohol gebruik
Buitenmilieu is voornamelijk luchtvervuiling, ook geluid

## Slide 7
www.schoneluchtakkoord.nl
VERKEER GROOTSTE BIJDRAGE NEGATIEVE GEZONDHEIDS-EFFECTEN
Notes: Pm10 en NO2

## Slide 8: Gezondheidseffecten
Lange termijn effecten:
Sterfte of verkorting van de levensduur,
Hart- en vaatziekten
Longaandoeningen
Korte termijn effecten:
Daggemiddelde concentraties
Sterfte, en ziekenhuisopname door hart- en vaatziekten en longaandoeningen
GEEN “VEILIGE GRENS”
Notes: 13 maanden minder lang leven door luchtverontreiniging (combi PM2,5 en NO2)

## Slide 9: Luchtkwaliteitsnormen
EU grenswaarden (2008)
  Wettelijke norm - wordt gemonitord
  Balans tussen gezondheid en haalbaarheid
WHO advieswaarden (2021)
  Advies
  Gebaseerd op gezondheidseffecten
Schone Lucht Akkoord (2020)
  50% gezondheidswinst in 2030

## Slide 10: Situatie IJmond
Notes: 10 – 20 ug
2,5 – 12 ug
No2 – 21 ug
Op Texel: pm10 = 15, pm25 = 8, no2 = 9

## Slide 11: PM2.5 - jaargemiddelde
Chart: 
| EU grenswaarde | WHO-advieswaarde | IJmond
 | 25 | 5 | 12
BENEDEN EU GRENSWAARDE
BOVEN WHO ADVIESWAARDE
Notes: 12

## Slide 12: PM10 - jaargemiddelde
BENEDEN EU GRENSWAARDE
BOVEN WHO ADVIESWAARDE
Chart: 
| EU grenswaarde | WHO-advieswaarde | IJmond
 | 40 | 15 | 20
Notes: 20

## Slide 13: NO2 - jaargemiddelde
BENEDEN EU GRENSWAARDE
BOVEN WHO ADVIESWAARDE
Chart: 
| EU-grenswaarde | WHO-advieswaarde | IJmond
 | 40 | 10 | 21
Notes: 21

## Slide 14
PM2,5
www.atlasleefomgeving.nl

## Slide 15
PM10
www.atlasleefomgeving.nl

## Slide 16
NO2
www.atlasleefomgeving.nl

## Slide 17: Luchtkwaliteit meten

## Slide 18: Wat doet het RIVM?
meten
verwachting maken

## Slide 19: Officiële meetpunten IJmond

## Slide 20: Burgermeetpunten IJmond

## Slide 21: Hoe goed is mijn data?

## Slide 22: Waarde toevoegen: Kalibratie op afstand

## Slide 23: Waarde toevoegen: Plausibiliteit

## Slide 24: Hoe interpreteer ik mijn sensordata?
Kijk nooit alleen naar je eigen sensor! Kijk naar groepen sensoren. Zie je dezelfde trend? Samen Meten - Dataportaal (rivm.nl)
Kijk naar het dichtsbijzijnste LML-station (www.luchtmeetnet.nl)
Kijk naar de plausibiliteitsscore
Kijk terug in de tijd, wat zie je? Samen Meten - PM Animatie (rivm.nl)
Kijk naar de windrichting (Gemiddeld: hoger bij O, lager bij W)
Kijk naar het jaargetijde (Gemiddeld: hoger in winter, lager in zomer)
Notes: Hoe goed is mijn data?

## Slide 25
Meer info
@samenmeten
Samen milieu meten
  samenmeten.nl
  samenmeten.rivm.nl/dataportaal

## Slide 26: Welke platforms zijn er? & Hoe meten we NO2?

## Slide 29: Samen analyseren
Samen Analyseren tool (samenmeten.nl)

## Slide 30: NO2 meten met Palmes buisjes
Notes: Chemische stof in buisje bindt zich aan NO2 (of ammoniak)
Chemische analyse na een maand om de concentratie te bepalen
De onzekerheid van NO2-metingen via Palmesbuisjes in jaargemiddelde NO2-concentraties ligt tussen de 15 en 25%

## Slide 31: Waarde van een “Samen Meten community”
Siteur et al., Tijdschrift Lucht, September 2021

## Slide 32
Meer info
@samenmeten
Samen milieu meten
  samenmeten.nl
  samenmeten.rivm.nl/dataportaal

## Slide 33: Fijnstof sensoren
Nova Fitness SDS011
Grootste aantallen
O.a. Sensor.Community
Gevoelig voor luchtvochtigheid
Verschillen tussen sensoren
Sensirion SPS30
In opkomst
O.a. Snuffelfiets / SODAQ AIR
Vooral voor PM2.5
Lijkt stabieler

## Slide 34: Win - win
Voor inwoners
Oplossing voor generieke uitdagingen (dataportaal, kennisuitwisseling etc.)
Meerwaarde door kalibratie op afstand m.b.v. referentiestations
Signalering afwijkende sensormetingen
Voor RIVM
Inzicht in redenen waarom mensen leefomgeving meten
Enorme hoeveelheid sensordata
Flexibiliteit, breed netwerk actieve burgers

## Slide 35: Wat doet het RIVM?
meten

## Slide 36: Meer details in modellen met sensordata
Notes: Concreet worden metingen door RIVM gebruikt: om meer details in modellen aan te brengen.
Bijvoorbeeld de GCN kaart met NO2 palmes buisjes. Calamiteiten (DESIRE) gebruikt door brandweer. En twee kaarten op dataportaal, eentje met een vinkje om de berekende kaart te zien en eentje met aanpassingen van de kaart met sensoren

## Slide 37: RIVM en citizen science
Samen Meten
  Dataportaal
  Kennisportaal
  Community

## Slide 38: De rol van RIVM en GGD
Burgers/gemeentes meten
en wij ondersteunen bij
Begrijpen van de data
Gebruiken van de data
in onze reguliere milieumonitoring
èn door burgers
Waarde toevoegen
Door kalibratie en plausibiliteitsscore